## Slide 1
全日制专业学位研究生
专业实习汇报
汇报人：刘力宁 指导教师：陈鹏
北京智行汇通科技有限公司 交通数据分析实习生
2022年10月17日

## Slide 2
实习目的
01
实习公司简介
02
实习期间工作
03
总结与收获
04
目 录

## Slide 3
PART 01
实习目的

## Slide 4
实习目的
熟悉工作职责
和办公流程
详细调查、系统分析业务活动
应用专业理论解决现实问题
了解交通相关的实际工作内容
运用专业知识去发现问题和解决问题，建立交通理论的应用思维
数据挖掘
交叉口检测数据
信号控制方案
车辆行驶路径
数据还原
建模仿真
划定研究路网
交通仿真工具
城市路网仿真环境
仿真平台开发
场景分析
路网运行态势评估
节点重要性研判
节点失效评价
复杂网络理论

## Slide 5
PART 02
实习公司简介

## Slide 6
实习公司简介
北京智行汇通科技有限公司以提升城市交通管理的快速反应能力、公众出行的快捷服务能力为己任，依托智能交通信号控制专业技术与行业经验，创造性应用大数据分析技术、人工智能技术、移动互联网技术，打造城市交通信号综合应用软件产品体系。核心产品包括：信号控制、领航交警、应急通行、态势监管等。
交通信号控制综合应用平台
智慧领航交警APP
应急通行与特勤保障平台
" 互联网 + 交通 " 态势监管

## Slide 7
实习公司简介
目前，公司已在交通信号管控、应急通行保障、交通设备运维管理、交通信号优化服务等方面提出多种解决方案，并且在全国范围内，成功实施众多智能交通信号管控工程，包括山东省淄博市、湖北省黄石市等。
市场布局图
交通信号控制系统升级

## Slide 8
PART 03
实习期间工作

## Slide 9
实习期间工作
北京智行汇通科技有限公司 交通数据分析实习生
交通仿真平台
二次开发方法
发明专利
建模仿真
模拟
交通数据
挖掘
宏观基本图
客观加权评价方法
复杂网络理论
路网态势
节点关键性
关键节点
失效评价

## Slide 10
实习期间工作——建模仿真
选定河北保定市中心城区路网作为研究路网，覆盖 120 余个交叉口和 200 余条路段。研究路段涵盖多种道路等级，包括：主干路、次干路、支路等。不同道路具有不同车道数，以双向四车道和双向六车道最为普遍。在此基础上，使用交通仿真工具SUMO建立城市道路仿真环境。
研究路网
空间分布图构建
研究路网
仿真环境构建

## Slide 11
实习期间工作——数据挖掘（交叉口车辆检测数据）
对交叉口车辆检测数据进行还原。交叉口车辆检测面向保定市信号交叉口，包括车牌号、途经时间、交叉口id、车道id、日期等数据信息
车牌号 | 途经时间 | 交叉口id | 车道id | 日期
冀F038Q0 | 16:35:52 | 137801 | 137801_1 | 2021/9/1
冀F038Q0 | 16:37:59 | 137802 | 137802_2 | 2021/9/1
冀F038Q0 | 16:38:42 | 137803 | 137803_3 | 2021/9/1
冀F038Q0 | 16:41:06 | 137804 | 137804_0 | 2021/9/1
冀F038U9 | 17:26:40 | 186014 | 186014_0 | 2021/9/1
······ | ······ | ······ | ······ | ······
交叉口车辆检测原始数据部分示例

## Slide 12
实习期间工作——数据挖掘（交叉口车辆检测数据）
通过交叉口检测数据，还原车辆行驶路径，以车辆“冀FH08H1”为例，其路径为“9→52 → 15 → 20 →64 →31 →73 →74 →75 →81 →85”，具体如下：
车辆行驶路径还原

## Slide 13
实习期间工作——数据挖掘（交叉口信号控制方案）
还原交叉口信号控制方案，包含信号交叉口的各信号控制参数，包括：路口 ID、周期时长、相位差、相序、控制方向、绿灯时间等数据信息。
交叉口信号控制原始数据部分示例

## Slide 14
实习期间工作——数据挖掘（交叉口信号控制方案）
通过交叉口信号控制方案，还原各交叉口控制方案，以3号交叉口为例，输出其控制方案，并将此方案赋值于仿真环境中。
Phase=8
G=54s
Phase=7
G=36s
Phase=2
G=68s
Phase=1
G=40s
Phase=6
G=68s
Phase=5
G=40s
Phase=4
G=68s
Phase=3
G=22s
Cycle=220s
Yellow-time=3s
All-red-time=5s
3号交叉口信号控制方案
State 1
54s
State 2
3s
State 3
11s
State 4
3s
State 5
22s
State 6
3s
State 7
5s
State 8
68s
State 9
3s
State 10
40s
State 11
3s
State 12
5s
3号交叉口信号控制方案还原

## Slide 15
实习期间工作——路网态势评估
路网运行态势评估主要通过路网宏观基本图实现。依据仿真模拟输出反映系统状态的数据点，以10s为间隔进行集聚，进行基本图标定。标定主要使用路网宏观交通数据，包括“路网内累计车辆数”和“路网平均流量”两类数据。
路网累计车辆数：
路网平均流量：
宏观基本图横纵轴参数
表示路网内累计车辆数
表示当前仿真步长中路网内存在的车辆数
表示当前仿真步长流出路网的车辆数
表示当前仿真步长流入路网的车辆数
路网平均流量是路段流量关于路段长度的加权
表示路网平均流量
表示当前仿真步长中路段r的流量，单位为
表示路段的长度
横轴
纵轴

## Slide 16
实习期间工作——节点重要性研判
综合考虑交叉口运行特性，结合客观加权方法，进行节点重要性研判。交叉口运行特性具体包括：静态拓扑特性、动态交通流特性、信号控制特性、供需水平时变特性。
静态拓扑特性
节点度：用与该节点直接相连的边的数目来表示，反映了节点与周围节点建立相互联系能力的强弱。节点的节点度定义为
表示与节点直接相连的邻边数目
节点介数：经过节点𝑖的最短路径的数量与任意两个节点之间所有最短路径数量的比值，反映了节点在静态网络结构中的重要性。节点的介数定义为
表示两个不相邻节点𝑗和𝑙之间的最短路径数量
交叉口节点度分布
交叉口节点介数分布

## Slide 17
实习期间工作——节点重要性研判
综合考虑交叉口运行特性，结合客观加权方法，进行节点重要性研判。交叉口运行特性具体包括：静态拓扑特性、动态交通流特性、信号控制特性、供需水平时变特性。
动态交通流特性
交通量：以此交叉口各进口道交通量之和表示，反映了交通出行主体对于此交叉口的交通需求。节点的交通量定义为
𝑚表示节点𝑖的进口道数量， 𝑛(𝑒)表示进口道e的交通量
平均车速：以此交叉口各进口道出口道路段的平均车速表示，反映了此交叉口的车流通行能力。节点的速度定义为
𝑥表示节点𝑖的进口道与出口道数量之和，𝑣(𝑒)表示各进口道、出口道的车辆平均速度
交叉口交通量分布
交叉口平均车速分布

## Slide 18
实习期间工作——节点重要性研判
综合考虑交叉口运行特性，结合客观加权方法，进行节点重要性研判。交叉口运行特性具体包括：静态拓扑特性、动态交通流特性、信号控制特性、供需水平时变特性。
信号控制特性
饱和度：指关键进口道的车流量与该进口道的最大车流量的比值，反映了此交叉口的交通供需情况。节点的节点饱和度定义为
𝑄表示交叉口𝑖的关键车道流量， 𝜆表示此车道所对应绿信比，S表示此车道所对应的饱和流率
交叉口信号控制特性分布
供需水平时变特性
饱和度标准差：以5min为时间计量单位的饱和度标准差，反映了此交叉口随时间变化的交通供需波动。节点饱和度标准差定义为
交叉口供需水平时变特性分布

## Slide 19
实习期间工作——节点重要性研判
选用CRITIC评价法进行节点特性客观加权评价，建立节点关键性评价模型，获取节点关键性排序及其空间分布
节点特性指标 | 权重
 | 0.13
 | 0.15
 | 0.18
 | 0.16
 | 0.23
 | 0.16
节点特性指标 | 权重
 | 0.13
 | 0.15
 | 0.18
 | 0.16
 | 0.23
 | 0.16
为节点的节点度
为节点的介数
为节点的交通量
为节点的速度
为节点的饱和度
为节点的饱和度标准差
CRITIC评价法计算结果
节点关键性评价模型：
节点编号 | 关键性排序
101 | 1
117 | 2
87 | 3
70 | 4
74 | 5
38 | 6
68 | 7
80 | 8
82 | 9
84 | 10
由左图部分关键交叉口的空间分布状况可知：关键交叉口的分布存在成团现象，形成关键交叉口群支撑路网运行

## Slide 20
实习期间工作——关键节点失效评价
令疏通交通量最多的第3位关键交叉口信控异常，导致关键节点失效。关键节点失效后，冲突交通流采用“主路优先” 方式通行，分析两类场景下各路段平均速度的异同
由图可知：单节点失效后，部分路段的平均速度明显降低，少量路段出现严重拥堵现象，速度降为0，但整体速度分布变化无明显区别

## Slide 21
PART 04
实习收获

## Slide 22
实习成果
发明专利
保定高峰交通流还原仿真平台
公开发明专利一项
开发保定城市交通流仿真还原平台，可通过sumo_traci接口，获取多类型交通流运行参数

## Slide 23
实习收获与心得
理论结合实际。更广泛直接地了解传统交通行业当前的研究重点和研究需求，培养从实际出发，发现问题、解决问题的能力，对本专业的工作方式有大致了解。
了解校园生活和工作生活的区别。通过实习，对实际工作和学校内的科研活动之间的区别有所了解，理解科研成果应用落地的方法和流程，体验行业内企事业单位的工作内容和模式，为未来的科研和就业提供帮助。
加深对交通行业不同理论模型和经典方法的理解。了解现实工作内容，接触实际交通数据，在对实际交通数据进行处理的过程中，独立完成业务工作。

## Slide 24
谢谢！
请各位老师批评指正！
Notes: 以上为我此次答辩的全部内容，谢谢大家，请各位老师进行批评指正。